Общество с ограниченной ответственностью
«Конаковский Жилкомсервис»

171255, Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского, д. 6, тел./факс. 4-31-75

___________________________________________________________________________

Технические условия на установку индивидуальных приборов учета холодной и

горячей воды по адресу:

г.Конаково ул.	д.№	 кв.№

ООО «Конаковский Жилкомсервис» разрешает установку водомеров на холодную и горячую воду при выполнении следующих условий:

- Выполнить схему установки приборов учета , схему согласовать с ООО «Конаковский Жилкомсервис».

- Место установки счетчиков, после вентилей горячей и холодной воды на вводе в квартиру. Прибор учета должен учитывать весь расход воды в квартире.

- Установку и монтаж счетчиков выполнить силами специализированной организации (с оформлением акта на монтаж).

- Установить приборы учета:

Зарегистрированные в Госреестре средств измерений Госстандарта РФ. Имеющие антимагнитную защиту, низкий порог чувствительности и считать потребленный объем ресурса независимо от температуры.

- Счетчики должны быть смонтированы так, чтобы к ним был обеспечен легкий доступ для считывания показаний, обслуживания и опломбирования.

- После выполнения монтажа оформить с представителем

ООО «Жилкомсервис г. Конаково» Акт допуска приборов учета в работу.

- Расходы по установке, ремонту, обслуживанию гос.поверке счетчика собственник несет за свой счет.

- Собственник несет ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание приборов учета.

- Собственник обязан заключить договор на обслуживание приборов учета с эксплуатирующей организацией.

- После установки счетчиков, сварочные работы на трубопроводе не допускаются.

Зам. генерального директора
ООО «Конаковский Жилкомсервис»

В.В.Борина